## Slide 1
[ITsHansung] IoT전기이륜차연구팀
전동킥보드 서비스
사전조사
과제명: 전기이륜차 보급 활성화를 위한 배터리 교환식 전기이륜차 및
IoT 기반 지원 시스템 기술 개발

## Slide 2
목차
1
유사 서비스
라임 바이크
킥고잉
서비스 운영에 관한법률
4
2
전동킥보드
제조사별 제품조사
3

## Slide 3
유사 서비스
라임 바이크
이용방법
1) 어플리케이션으로 QR코드를 찍는다.
2) 결제(포인트가 차감) 킥보드 잠금해제가 된다.
3) 이용한다.
4) 정해진 장소에 반납을 한다. (반납할 때 어플로 반납을 입력해야함 킥보드 잠금처리)
요금 및 배터리 충전방식
∘ 요금은 최초 1$ + 분당 0.15$
∘ Lime Juicers에서 킥보드들의 배터리잔량을 모니터 관리한다.
∘ 라임스쿠터는 배터리 잔량에 따라서 현상금을 지급함
∘ 이 Juicers들이 오후 9시 이후에 스쿠터를 수거해 가서 충전을 하고 다음날 오전 7시
이전에 정해진 장소로 가져다 놓음 수거하고 반납하는 과정에서 어플리케이션으로 수
거할 때 수거버튼 반납할 때 반납버튼을 누름
수거한 킥보드를 충전하는모습

## Slide 4
유사 서비스
라임 바이크
관련 프로그램
∘ 라임 여행 네트워크 (호텔투숙객에게 무료 자전거 및 스쿠터 제공)
∘ 라임 캠퍼스 네트워크 (대학과 협력하여 맞춤식 스마트 이동성 서비스 제공) 등
추가사항
새로운 gen 3모델을 선보였는데 이 모델은 휠과 배터리 등의 물리적인 업그레이드도 이루어졌지만 새로운 컬러 디스플레이가 장착되었다는 게 가장 큰 차이점이다.
이 디스플레이에는 속도, 배터리 상태를 포함하여
1) 주차 금지 구역에 들어왔을 때
2) 라이더가 보도에 타고있을 때
3) 스쿠터가 부적절하게 주차된 경우 등의 정보가 포함된다.
Lime-S 모델
3세대 모델 및 디스플레이

## Slide 5
유사 서비스
라임 바이크
 | 전동스쿠터
모델명 | Lime-S
최대거리 | 20마일(약 32km) 이상
최대속도 | 14.8mph(약 24km/h) 미국 법상 25km/h가 제한
배터리 | 리튬이온배터리 (확실하지않음) 충전기 출력 전압 42V 배터리 전압 36V 충전기 암페어 2A 배터리 암페어 2.5A
모터 | 250W 모터
배터리 완충시간 | 5~6시간
스쿠터 사양

## Slide 6
유사 서비스
라임 바이크
배터리 모습

## Slide 7
유사 서비스
라임 바이크
라임 바이크 홈페이지

## Slide 8
유사 서비스
버드 & 윈드
버드 스쿠터
윈드 스쿠터

## Slide 9
홈페이지
유사 서비스
버드 & 윈드
충전방식은 Lime과 비슷하게
따로 Charger를 모집하는 시스템을 구축해놓음
버드충전기

## Slide 10
버드 홈페이지 (https://www.bird.co/)
유사 서비스
버드 & 윈드
버드 홈페이지는 한국 IP에서 접속 불가

## Slide 11
버드(Bird)란? 관련 유튜브(https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=E7da94gLeUs)
유사 서비스
버드 & 윈드
가격 : $1 기본에 분당 15센트
- 1시간 당 약 만원
시간 당 배터리 20% 사용
- 3 ~ 5 시간 사용 가능
충전 : 버드 앱 충전 모드로 확인 가능
- 버드를 찾아 충전 시 $ 5 ~ $ 20
- 미국 10대들의 용돈 벌이
미국 10대들의 버드를 찾는 것을 ‘포켓몬 고’ 로 표현
https://www.theatlantic.com/technology/archive
/2018/05/charging-electric-scooters-
is-a-cutthroat-business/560747/

## Slide 12
버드(Bird) APP QR CODE 인식 및 정보 확인
유사 서비스
버드 & 윈드

## Slide 13
관련 기사
https://www.koreatimes.net/ArticleViewer/Article/115837 버드(Bird), 토론토 시장에 눈독
https://www.soyacincau.com/2018/12/29/neuron-electric-scooter-sharing-cyberjaya-malaysia/
동남 아시아에 본사를 둔 e-scooter 공유 서비스 인 Neuron Mobility 는 공식적으로 말레이시아에서 사업을 시작했다고 오늘 발표했습니다.
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3752928,00.html
베를린에 기반을 둔 Wind가 Tel Aviv에서 E-Scooter sharing service를 런칭한다.

## Slide 14
유사 서비스
킥고잉
이용방법
1) 안전을 위해 헬멧을 꼭 착용 해주세요.
2) 운전면허증 (원동기 면허증 가능) 을 취득 후 이용해주세요.
3) 도로 위의 차량에 주의하시고 보행자의 안전을 지켜주세요
4) 이용 시 교통 법규를 지켜주세요.
요금, 범위 및 배터리 충전방식
∘ 회원 가입시, 10분 무료이용쿠폰 지급
∘ 기본 5분 1000원 + 분당 100원씩 추가 요금
∘ 킥보드 자체 위치 정보시스템(GPS) 탑재돼 있어 앱 지도에 대여 가능한 킥보드의 현재
위치와 배터리 충전 상태, 사용 시간 표시
∘ 서울 강남구 지역을 시작으로 서비스 지역을 확대해 나갈 계획 (18.09)
∘ 심야 시간에는 운영사가 충전을 위해 회수

## Slide 15
유사 서비스
킥고잉
실제 모델 및 사용 방법 (밑 항에 자세한 설명)
1) 미리 예약 서비스 불가능
2) 지도를 확대해서 각각의 전동키보드 클릭 시, 이용가능시간과 자세한 위치 파악 가능
3) QR 코드 인식 서비스
실제 모델
QR 코드 인식

## Slide 16
유사 서비스
킥고잉
KICKGOIN 어플리케이션 설치

## Slide 17
유사 서비스
킥고잉
KICKGOIN 어플리케이션 설치

## Slide 18
제조사별 제품조사
킥보드명 | 회사명 | 중량 | 최대하중 | 배터리용 량 (35V) | 최대 주행거리 | 충전시간 | 모터사양 | 최고속도 | 계기판 유무 | 가격 | 주소
LGO-C25 0 | 롤리고고 | 7.5kg | 100kg | 24V배터 리 4.4Ah | 15km | 2~3시간 | 250W | 20km | 속도조절, 주행거리, 누적주행거리, RPM, 주행당 운전시간, 현재전압 제공 | 199,000 | 주소1
TN-M36 5 | 샤오미 | 75kg | 미게시 | 미게시 | 30km | 미게시 | 250W | 20km | 배터리잔량표시, 어플을 통한 속도 및 주행거리 표시(계기판x) | 392,000 | 주소2
F3S | 프리고 | 13kg | 120kg | 10.4Ah | 35~40k m | 6~8h | 500W | 25km | 속도조정, 거리, 절전모드, 고장부위 표시, 크루즈모드지원 | 299,000 | 주소3
NQ-01 Plus+ | 나노휠 | 약 15kg | 120kg | 10.4/21A h | 40/70km | 6~8/10~ 12hr | 정격 500W | 25Km | 스마트계기판(3단계 속도조정, 현재주행거리, 누적주행거리 표시기능, 완전충전횟수, 고장부위 체크기능, 배터리잔량표시기능, USB충전포트) | 399,000 or 559,000 | 주소4
G에어 | 자이로콥 | 16.5kg | 120kg | 10.4/21A h | 40km/80 km | 6~8hr | 500W | 40km | 스마트계기판(속도조정, 현재주행거리, 누적주행거리, 완전충전횟수, 모터 RPM 및 고장부위 체크, 배터리잔량표시, USB충전포트) + 제품에 안장 추가 | 395,000 or 555,000 | 주소5

## Slide 19
전동킥보드 사업에 관한 법률
'전동킥보드'란 전기 모터로 움직이기 때문에 '도로교통법상' 원동기 장치에 해당되므로 원동기장치 자전거(오토바이)를 운전할 수 있는 면허를 소지해야 한다.
->2종 원동기 장치 자전거 면허이상의 운전면허
'원동기장치 자전거'란 배기량 125㏄이하의 배기량 50㏄이하의 이륜오토바이와 같은 취급을 받기 때문에 공원, 보행(인도)로 자전거 전용도로에서 탈수 없는 것이 원칙이다.
-> 속도도 25km이하로 제한
-> 안전모 등의 안전장비 착용 필수
전동킥보드는 원동기 면허증이나 운전면허가 있는 만 16세 이상만 운전 할 수 있으며, 무면허 운행시 30만 원 이하 벌금 또는 구류에 처하게 되며 인명보호 헬멧 미착용시 도로교통법 50조에 위반돼 범칙금 2만 원이 부과되니 참고해야 한다.
출처 : http://www.inews365.com/news/article.html?no=564648
http://ccnews.lawissue.co.kr/view.php?ud=2018101514325199339a8c8bf58f_12
전동킥보드 에 관한 법률

## Slide 20
전동킥보드 사업에 관한 법률
미국의 법률
일부 국가에서는 친환경 교통수단 활성화 차원에서 자전거도로 통행을 허용하였습니다.
미국의 경우, 시속 32㎞ 이하의 전동휠을 저속차량(LSV)으로 규정해 기본적으로 차도를 이용하게 했습니다. 또한 뉴욕주의 경우, 차도에 진입할 때나 골목에 섰을 때는 일시정지를 하도록 하거나, 보호장
비를 착용하지 않을 경우 50달러의 벌금을 부과하였습니다.

## Slide 21
전동킥보드 사업에 관한 법률
공원에서 전동킥보드, 세그웨이 등 개인형이동수단을 이용할 수 있도록 했다.
현행법은 차도로만 통행이 허용돼있어 이동수단을 탈 곳이 없고, 신규 유망산업 활성화에 제약이 되어 왔다는 지적이 제기돼왔다.
이에 개인형이동수단의 활용공간 확대를 위해 지자체가 도시공원에서 통행이 가능한 이동수단의 종류 및 통행구간 등을 자율적으로 정하여 운영할 수 있도록 허용했다.
다만 안전문제를 고려해 이동수단의 중량은 30kg 미만, 속도는 25km/h로 제한했다.
출처 : http://www.gjdream.com/v2/news/view.html?news_type=208&uid=492248
한국교통안전공단에 따르면 '스마트 모빌리티' 전용 도로를 개설하자는 내용의 법안이 국회에서 논의 중이고,
올해부터는 일부 구간을 중심으로 시범운행을 할 계획이다.
출처 : https://www.ajunews.com/view/20181204153323683
공원녹지법시행령 개정안(2018.12월기준)

## Slide 22
전동킥보드 사업에 관한 법률
불량품 체크 및 고장 수리할 킥보드 확인
대여소근처 전동킥보드를 탈 수 있는 지역이 많은 지
운전면허를 인증하는 절차 마련
헬멧 미착용 시 벌금을 내야하는데 전동킥보드 대여소에서 헬멧을 대여할 수 있게 할 것인지
대여소에서 헬멧을 안빌려 줄 경우 대여소 근처에서 대여 가능한지
전동킥보드 사업을 (시범으로) 운영할 주의사항

## Slide 23
전동킥보드 통신망(Lora)

## Slide 24
전동킥보드 통신망

## Slide 25
통신망 특징

## Slide 26
THANK YOU